«Утверждаю»

Директор СЛШ

________Н.В.Ушкова

"    " ____________ 2015 г.

### И Н С Т Р У К Ц И Я

### О порядке действий персонала по обеспечению

### безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция разработана в соответствии с п. 1. 2. 4. Правил пожарной безопасности .

1.2  Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

1.3 Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

11. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

2.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть.

2.2 Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

2.3 Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

2.4 Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.5 Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схемы эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6 Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный за пожарную безопасность __________________