Типовой регламент

технического обслуживания системы  пожарной  сигнализации

по МОУ «Санаторно – лесная школа».

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно – контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и.т.д. | Ежедневно | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно – контрольном приборе | То же | То же |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Еженедельно | То же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно – контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерения параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | То же | То же |
| Профилактические работы | То же | То же |
| Проверка работоспособности системы | То же | То же |
| Метрологическая проверка КИП | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного рабочего заземления | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3года | 1 раз в 3 года |